## Slide 1: Avaliação de modelos de análise de sentimento

## Slide 2: Objetivos de Aprendizagem
Explicar o propósito das métricas de desempenho (acurácia, precisão, revocação e F1-score) na distinção entre diferentes classes de sentimento.
Definir os componentes fundamentais de uma matriz de confusão.
Calcular as taxas de acurácia, erro, precisão e revocação de um classificador utilizando os dados extraídos de uma matriz de confusão
Interpretar os resultados obtidos em uma matriz de confusão para identificar o tipo de erro predominante do modelo em classes de interesse

## Slide 3: Como avaliar um classificador?
Para se avaliar o desempenho de um classificador, usa-se métricas que indicam o quão bem o modelo está distinguindo as diferentes classes
Geralmente, baseia-se na taxa de acerto geral do classificador (acurácia) e também no acerto para cada classe (precisão e revocação)
A matriz de confusão também é usada para avaliar a qualidade das predições

## Slide 4
Fonte: Imagem gerada por IA (Google Gemini, 2025)

## Slide 5: Acurácia
Acurácia é a porcentagem dos exemplos que foram corretamente classificados em relação ao total de exemplos
Taxa de erro é a proporção dos exemplos que foram classificados incorretamente pelo classificador

## Slide 6: Acurácia
Exemplo
  C1 = sentimento positivo (40 reviews)
  C2 = diagnóstico negativo (500 reviews)
Suponha que um classificador classificou corretamente 494 reviews de produtos

## Slide 7: Acurácia
Acurácia é boa ✅ quando as classes estão balanceadas
Acurácia tem problema⚠️ com classes não balanceadas
Considere um problema de 2 classes
  Nº de exemplos da classe A: 9.900
  Nº de exemplos da classe B: 100
E se o classificador predizer todos os resultados como sendo da classe A?

## Slide 8
Fonte: Imagem gerada por IA (Google Gemini, 2025)

## Slide 9: Precisão e Revocação
Precisão
Foco na qualidade da predição
Revocação
Foco na cobertura dos valores reais
"Quando o modelo diz que é positivo, com que frequência ele está certo?"
É a proporção de identificações positivas corretas em relação ao total de identificações positivas feitas pelo modelo
"De todos os casos positivos que realmente existem, quantos o modelo conseguiu encontrar?"
É a proporção de identificações positivas corretas em relação ao total de casos positivos reais na base de dados
A precisão não quer errar quando faz a predição.
Já a revocação, não quer deixar nada passar (achar todos).

## Slide 10: Matriz de confusão
Matriz de Confusão Binária |  | Valores Preditos | 
 |  | Pos (+) | Neg (-)
Valores Esperados | Pos (+) | VP | FN
 | Neg (-) | FP | VN
Tabela que mostra os acertos e erros do modelo por classe
Classe de interesse seria positivo (+) e a outra seria um exemplo negativo (–)
Quando se classifica corretamente
  Verdadeiro Positivo (VP)
  Verdadeiro Negativo (VN)
Quando se erra
  Falso Positivo (FP ou alarme falso)
  Falso Negativo (FN)

## Slide 11
Matriz de Confusão Binária |  | Valores Preditos | 
 |  | Pos (+) | Neg (-)
Valores Esperados | Pos (+) | VP | FN
 | Neg (-) | FP | VN
Precisão é o % classificado corretamente como positivo dentre todos os classificados como positivos
Revocação é o % classificado corretamente como positivo dentre todos os que são realmente positivos
F1 é a média harmônica entre a precisão e a revocação
F1 alto implica que precisão e revocação são razoavelmente altos
Precisão e Revocação podem ser calculados também para a classe negativa

## Slide 13: Matriz de confusão
Matriz de Confusão Multiclasse |  | Valores Preditos |  | 
 |  | A | B | C
Valores Esperados | A | VA | FBA | FCA
 | B | FAB | VB | FCB
 | C | FAC | FBC | VC